附件：

广西一建安全生产检查触碰“红线”处罚标准（试行版）

| 序号 | 违章内容 | 处罚金额 |
| --- | --- | --- |
| 一、安全管理 | 1、危险性较大的分部分项工程专项施工方案未编制或未完善审批手续 | 2000元/项 |
|  | 2、超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项方案未进行专家论证或未完善审批手续 | 3000元/项 |
|  | 3、危大工程作业未进行全过程现场监管，或作业人员存在违章操作行为 | 3000-5000元/次 |
|  | 4、未对危大工程进行方案交底和安全技术交底的，未组织验收或无公示的验收标识牌 | 5000元/项 |
|  | 5、分公司未组织对区内项目月检的或连续两次无分公司班子领导参与 | 5000元/次 |
|  | 6、项目现场负责人未组织开展周检，无检查和整改记录的或存在其他不履行安全生产岗位职责行为 | 2000元/次 |
|  | 7、项目现场安全员未每日巡检、无巡检记录或存在其他不履行安全生产岗位职责行为 | 500元/次 |
|  | 8、项目部未按公司文件要求开展作业人员早班会或存在弄虚作假行为 | 500元/次 |
|  | 9、项目部对上级主管部门（包括公司、分公司）发出的整改通知未及时落实整改到位和回复 | 5000元/次 |
|  | 10、项目特种作业人员未持证上岗或持无效证件 | 500元/人 |
|  | 11、对已进场作业的工人未进行三级教育或安全技术交底 | 500元/人·次 |
|  | 12、项目部管理人员及工人队组未掌握应急救援常识 | 1000元/人·次 |
| 二、文明施工 | 13、宿舍、办公、仓库等临时活动板房材料不符合A级阻燃标准 | 5000元/栋 |
| 三、脚手架 | 14、首层、作业层及中间每隔一层（不超过6米）未满铺脚手板，或满铺层脚手架与建筑物间距大于150mm未进行有效的封闭防护 | 5000元/层 |
|  | 15、悬挑脚手架底部未进行有效的全封闭防护 | 5000元/层 |
|  | 16、脚手架在使用及拆除过程中未按方案设置刚性拉结点，或设置间距超出方案20%以上 | 3000元/处 |
|  | 17、外脚手架搭设与施工进度不同步，未超出工作面1.2米以上 | 3000元/层 |
| 四、模板支架 | 18、采用叠层搭设、钢木混搭或利用外架做支撑 | 5000元/层 |
|  | 19、未按方案施工，关键数据超出方案20%范围（如立杆间距、步距、剪刀撑、封顶杆、扫地杆、自由端顶托伸出长度等），任何情况立杆间距不得超过1.5米 | 3000元/层 |
|  | 20、模板支架拆除时先拆除全部支架后拆模板 | 5000元 |
| 五、基坑工程 | 21、未按方案进行沉降观测，或沉降及位移达到报警值未采取相应的有效措施 | 5000元 |
|  | 22、深基坑、开挖深度较大存在边坡塌方危险的狭窄基槽和管沟未按方案做支护措施 | 3000元 |
|  | 23、基坑边堆置土方或其他载荷未达到安全距离 | 3000元/处 |
| 六、高处作业 | 24、进入作业区无安全通道。 | 3000元/处 |
|  | 25、高度超过2米的临边无防护栏杆或防护高度、强度、材质不符合要求。 | 3000元/层 |
|  | 26、作业人员未正确佩戴安全帽或安全帽不合格 | 1000元/人·顶 |
|  | 27、高处作业人员未正确使用安全带或安全带不合格 | 1000元/人·条 |
|  | 28、电梯井内未每层进行硬质封闭防护或防护门高度及安装不符合要求 | 3000元/处 |
|  | 29、水平洞口未铺板进行有效封闭防护 | 2000元/处 |
| 七、施工用电 | 30、配电系统未采用三级配电、二级漏电保护系统。 | 3000元 |
|  | 31、施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统未采用TN-S接零保护系统。 | 2000元 |
| 八、机械设备 | 32、施工升降机、塔式起重机、物料提升机无有资质的第三方出具的检测合格报告即投入使用 | 5000元/台 |
|  | 33、临时租赁机械设备未签订有租赁合同，机械设备安全技术资料不齐全，未做好相关进场验收。 | 5000元/项 |
|  | 34、施工升降机、塔式起重机、物料提升机在安装及拆卸前未到当地负责特种设备安全监督管理的部门办理相关告知手续后，就进行安拆作业；投入使用前或者投入使用后三十日内，未向当地负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记备案。 | 5000元/台 |
|  | 35、特种设备在使用期间无有资质的专业单位对设备定期进行检查、维护、保养及保养记录 | 2000元/台 |
|  | 36、使用达到报废年限的建筑起重机械设备、垂直运输设备或设备安全保护装置失效 | 5000元/台 |
| 九、其他 | 37、存在其他重大安全隐患 | 5000元/处 |