西乡县公安局新标单警装备采购项目询价单

编号：2023-02号

| 项目 名称 | 产品工艺参数及要求 | 数量 | 单价 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新标腰带 | 1、符合《GA890-2018 多功能腰带》相关标准； 2、规格:按带体总长度分为XL、L、M、S、SS等5种规格； 3、结构:多功能腰带由主腰带、内带、斜挂带和装具套组成，装具套含警棍套、强光手电套、工作包、手铐套、催泪喷射器套、对讲机套、警用水壶套、弹匣套、手枪套，其中警用水壶套、弹匣套、手枪套为选配件； 4、重量：≤1.1kg（不含选配件)； *5、抗拉性能:斜挂带卡扣在扣合状态下,拉力为750N并保持30s,卡扣不破损,能正常使用,腰带钎子在扣合状态下,拉力为1500N并保持30s,钎子不破损,能正常使用；装具套在开口缝合部位施加450N的拉力并保持30s，不应撕裂。警棍套施加1300 N的拉力并保持30s，连接件不应断裂。催泪喷射器套施加1300 N的拉力并保持30 s，连接件不应断裂。 6、装具套甲醇含量:≤0mg/kg； *7、腰带钎子插拔性能： 插拔≥6000次后能正常使用；（在报告中体现） 8、耐摩擦色牢底：干磨：≥ 4级，湿磨：≥ 4级； *9、耐刷洗色牢底：≥ 4级；（在报告中体现） 10、耐汗渍色牢底：≥ 4级； *11、耐光色牢度：≥ 5级；（在报告中体现） 12、腰带钎子耐盐雾：≥72小时表面无腐蚀斑点； *13、警棍套旋转性能：≥6000次，警棍套警棍插拔性能：≥6000次，催泪喷射器套旋转性能：≥6000次 （在报告中体现） 15、温度适应性:-30℃～+50℃；16、提供公安部相关检验测试中心出具的检测报告（复印件加盖公章）。 | 150条 |  |  |
| 新标伸缩警棍 | 1、符合《GA886-2018公安单警装备 警用伸缩警棍》相关标准； 2、结构:由小管组件,中管组件,握把组件和开关组件组成； 3、外观:产品外观金属表面光滑，镀层均匀、牢固，无斑驳、色差，无毛刺，无锋利边角、划痕、硌印；各节管体无弯曲和变形；棍头无粘合牢固，各端面垂直、平整，无锐边； 4、重量：≤323g； 5、尺寸:握把外径:26.5±0.5mm,中管外径:20.5±0.5mm,小管外径:16±0.5mm；收缩长度224mm±0.5mm 伸展长度 508mm±0.5mm； 6、颜色:产品在完全伸展状态下，所有金属部件为亚光黑色，握把橡胶套为黑色； 7、跌落可靠性:警棍在完全伸展并锁定状态下，以水平、正立、倒立3种姿态，从2m高度自由跌落至水泥地面上,跌落3次，能正常伸缩； 8、防脱出性能：警棍在收回状态下，对棍头施加8N轴向拉力，不应被拉出。 9、伸缩可靠性：警棍拉伸≥10000次后正常伸展和收回。 10、轴向抗拉性能：对棍头施加轴向拉力至3000N，并保持1min。 11、抗弯性能：伸缩警棍在伸展状态下，中管施加6000N压力，保持1min可以正常伸展和收回。 12、耐击打性能：警棍以4000N连续击打≥10000次后正常伸展和收回。13、甩动性能：警棍甩动≥10000次后正常伸展和收回。 14、极限击打性能：对钢制刀具进行击打，按12000N击打20次能正常伸缩。 15、握把橡胶套性能：警棍进行插拔6000次后不卷边，起泡，鼓包，龟裂，移位等现象。 16、耐腐蚀性能：10级。17、温度适应性：-40°C～+60°C 18、防脱环跌落可靠性：安装防脱环的伸缩警棍，在收回状态下以水平，正立，倒立3中姿态，从2M高低自由跌落至水泥地面上，防脱环不应有开裂，破碎。19、提供公安部相关检验测试中心出具的检测报告（复印件加盖公章）。 | 150根 |  |  |
| 新标强光手电 | 1、符合《GA883-2018 公安单警装备 强光手电》中的有关要求； 2、外观:产品表面光滑，无划痕、磨损、毛刺、油渍；镜片和反光杯应光洁，无划痕、无污渍；握抦纹路清晰，无磕痕； 3、功能：强光、弱光、一键爆闪； 4、结构:采用前置开关(常亮键、爆闪键)、防滚动圆柱形结构组成； 5、颜色:主体为黑色，激光雕刻标识都为基体银白色，挂绳为黑色； 6、尺寸:总长度153mm±0.1mm,把柄:28.5mm±1mm,头盖外径35mm±0.1mm,手绳长度:154±1mm； 7、重量：≤210g（含18650电池和手绳)； 8、电池适用性:使用1节18650电池、3节AAA电池串联、1节AA电池时，相互兼容,能正常使用； 9、强光初始光通量：使用18650锂离子充电电池，在完全充电状态下强光手电进入强光模式，初始光通量≥330 lm 10、强光初始照度及色品坐标：使用18650锂离子充电电池，在完全充电状态下强光手电进入强光模式，距光源5m处光斑中心初始照度≥480 lx。 11、强光照明时间：使用18650锂离子充电电池，在完全充电状态下强光手电进入强光模式，连续照明300min ，距5m处光斑中心照度值≥260 lx。 12、弱光初始照度：使用18650锂离子充电电池，在完全充电状态下强光手电进入弱光模式，距光源1m处光斑中心初始照度170~175 lx。 13、强光爆闪频率:8-9HZ；光束角:6°- 7°；外壳温升：≤10k 14、外壳强度：强光手电外壳可以承受1055N的径向压力后可以正常使用不变形。 15、电量提示:手电设置了四档电量指示灯，使用18650电池时，在开启或关闭光源时，提示灯点亮，显示剩余电量状态； *16、防水性能:手电在0.5M深水中,浸泡2h,内部不进水,能正常使用；（在报告中体现） *17、耐久性:照明键、爆闪键分别触压≥45000次后开关能够正常使用；充电插头拔插≥4500次后,不变形并能正常充电；（在报告中体现） 18、跌落可靠性:手电由1.5m高度，手电以水平、头部向下、尾部向下状态，分别跌落到水泥地面上，电手无裂纹、破碎，氮化硅球不掉落,能正常使用； 19、温度适应性：-20℃～+45℃； 20、提供公安部相关检验测试中心出具的检测报告（复印件加盖公章）。 | 150个 |  |  |
| 新标手铐 | 1、执行标准：《GA 1512-2018 公安单警装备 金属手铐》。 2、结构：金属手铐应由左右铐体和三排齿的扇梁、链座、链环、钥匙等组成。 3、尺寸：两只手铐间距52-56㎜，手铐最小直径55±2㎜，最大直径82±2㎜，手铐不含钥匙重量≦235克。 4、颜色：金属手铐铐体表面颜色为铄金色，扇梁为哑光银色。 5、啮合强度：金属手铐应啮合牢固可靠，不应被逆向拉开。 6、防拨性能：金属手铐的三个锁齿应相互独立，在拨动任意一个锁齿时，其余两个锁齿不应联动。金属手铐在锁闭状态下，防拨净工作时间应大于或等于2 min。 7、反锁定位：金属手铐在锁闭并反锁定位状态下施加1500 N静压力，不出现啮合松动或失效现象。 8、纵向静拉力：金属手铐在锁闭状态下，施加2200N的纵向静拉力并保持30s，手铐未被拉开；横向静拉力：金属手铐在锁闭状态下，施加2200N的横向静拉力并保持30s，手铐未被拉开； 9、耐用度：金属手铐用钥匙正常开启、锁闭为一个循环，≥7000次循环后符合要求； 10、跌落可靠性：金属手铐分别以水平横放、链环朝上两只铐体垂直向下、链环向下两只铐体朝上三种状态，从1.5 m高度，自由跌落至水泥地面后，能正常开启、锁闭和反锁定位。 11、耐腐蚀性：金属手铐耐腐蚀等级应大于或等于6级，连续喷雾时间为12h。12、提供公安部相关检验测试中心出具的检测报告复印件。 | 150副 |  |  |
| 快拔式催泪喷射器 | 结构：标配一个快速切换快拔套，一个快速催泪击发器，一个新标横喷催泪器。 快拔式催泪喷射器： 1 击发器主体和快拔套材料采用进口杜邦PA66注塑成型，性能稳定，耐腐蚀抗冲击，零下40度产品性能不会受到影响。 2 快速催泪击发器尺寸（不含快拔套，催泪器）：击发器尺寸：长188*宽47*高157mm重量：163克（不含催泪瓦斯）。击发器快拔套尺寸（含互换腰板）；长142*宽105*高63mm，重量187克 。3 快速催泪击发器主体本身不能单独使用，需配合新标横喷催泪器使用，击发器拥有外观和实用专利。使用步骤：把击发器后盖打开（击发器后准星位是后盖的锁扣位，用力按下缺口里面的扣位后盖即可拉开），把新标催泪器保险扭开成待发射状态，释放按键垂直向下对准下部插入击发器器身，后盖扣上（后盖扣不上的情况下是没有对准位置，需转动催泪器对好位）。使用的时候需握紧击发器握把保险，这样握把保险释放后扳机锁定装置才能解锁，扳机才能扳动（扳机保险不按下扳机无法扳动）。快速催泪击发器的有效使用范围是5米（有效范围是根据催泪器的射程决定），从开始拔出击发器到喷出液体是传统催泪器速度的几倍，能有效降低危害。 3 快拔套采用防抢设计，食指解锁，每次拔出需按下释放键击发器才能拔出，快拔套可以在不借用任何工具的情况下，一只手持快拔套一只手持后板反向扭动，可以360度调整角度。4 连接快拔套的板都是采用最新设计的快拆卸板，可以直接快速扣在腰带和背心上，打开方式是侧面按钮按下解锁，改变了传统的底部内侧难以解锁的结构。 5 快速互换结构:快拔套连接有一个方形板，可以直接由上面往下拉插入连接板的快速U形开口位，侧面有按键结构，插入直接卡死，防止快拔套脱落。需要拔出快拔套的时候拇指按下按键解锁，快拔套上拉就可以拔出。 1.符合《GA884-2018公安单警装备 催泪喷射器》相关标准； 2、新标催泪喷射器结构：由保险盖,横梁,压柄喷嘴,支撑盖,锥形弹簧,内罐,囊袋组件,催泪器溶液,外罐等组成,催泪器为合成辣椒素; 3、喷射器长度：175mm±1mm； 4、外观:催泪喷射器外观洁净，无变形，无催泪剂气味；各零部件装配紧密、牢固；罐体两侧具有对称的透明观察窗；罐体内催泪剂溶液均匀一致，无明显油状物，无絮状物； 5、观察视窗:8.0mm±1mm,高80mm±1mm; 6、重量：205g±5g； 7、喷射器装填量：70ML±1ML； 8、喷射距离：≥4m； 9、有效喷射时间：≥7s； 10、跌落可靠性:以正立、倒置和横放三种姿态顺序进行从1.5m落高自由跌落至水泥地面，催泪喷射器不解体、不泄漏、不爆裂，保险盖和喷嘴不松脱； 11、温度适应性：-30℃～+55℃； 12、新标催泪喷射器提供公安部相关检验测试中心出具的检测报告（复印件加盖公章）。 | 150个 |  |  |
| 总计（元） | 大写：（人民币） | ¥： |
| 备注 | 项目整体质保一年，所供产品质量符合国家、行业标准及采购人要求。投标人询价现场需提供所供5种产品的样品（含详细品牌、规格及由公安部相关检验测试中心出具的质量合格证明资料，证明资料复印件加盖厂家公章）。 产品样品不提供、提供不齐全或不符合采购需求为无效投标。 3、询价现场投标人需提供针对本项目实施的计划及项目售后服务措施（含人员配置、实施进度和质量保证措施等方面）。 4、项目实施周期内发生的一切安全责任由成交供应商自行承担。 5、付款方式：产品交付使用验收合格后，按合同总金额在一个月内付清。 |
| 采购人：西乡县公安局 联系人：杨女士 电话：13709169382 二、项目预算：15.00万元。超预算者作废标处理。本询价通知书为合同组成部分，报价含税费、运输费、安装费等所有费用；并且实行一次性报价，报价之后不得更改。 三、供货要求：2023年11月10日前在西乡县境内交付完毕，供货周期作为成交条件之一。 四、供应商资质要求： 1、提供合法有效的营业执照（须具有相应的经营范围）或事业单位法人证书等国家规定的证明文件原件。 2、法定代表人授权书（法定代表人直接参加投标只需提供与营业执照信息一致的本人身份证原件）及被授权人身份证原件。 3、财务状况报告:提供投标人近三年任意年度的财务审计报告原件或其基本存款账户开户银行出具的资信证明资料。 4、税收缴纳证明:提供本年度已缴纳的任意月份的缴税凭证资料。依法免税的投标人应提供相关文件证明。 5、社会保障资金缴纳证明:提供本年度已缴存的任意月份的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明资料。依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明。 6、出具投标人通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询未列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的证明资料。 7、出具投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 注：1-7项均需提供复印件留存备案，资质原件审查完毕当场退还 响应文件要求: 1、备注栏1-2项证明资料内容和投标供应商资质要求中1-7项资料内容的复印件需编制成一份投标文件提交留存备案。 2、本询价单中 “单价”、“金额”等项目须填写完整，否则其报价视为无效。 3、询价单书写工整后，加盖红色骑缝印章。 六、评审依据：根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商；如成交供应商提供货物与采购人要求的参数不符，需无条件更换。 七、开标截至时间、地点：2023年11月02日15：30在西乡县公安局会议室。 |
| 供应商名称： （盖章） 年 月 日 | 联系人： 联系电话： |

西乡县公安局

二0二三年十月二十七日